# Text boxes

Schema gültig ab :

Heizperiode 2020/2021

13.11.2020/ar

Nur qA zu hoch

NOx 101 mg/m3 und mehr

10 Jahre

Sanierungsfrist

2 Jahre

Sanierungsfrist

CO 121 mg/m3 und mehr

NOx 101 mg/m3 und mehr

qA zu hoch

30 Tage

Einregulierungsfrist

atm. Gasfeuerungen

NOx 101 mg/m3 und mehr

qA zu hoch

1993 -

Kesselbaujahr

CO 121 mg/m3 und mehr

- 1992

Kesselbaujahr

CO 121 mg/m3 und mehr

Massnahmen bei Grenzwertüberschreitungen

anhand der ermittelten  Messwerte bei

Gasfeuerungen